|  | 144 AFB 2,6 14,4 Volt / 2,6 Ah |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| Batterie | 14,4 Volt / 2,6 Ah Li-Ion |
| --- | --- |
| Vitesse à vide 1ère vit. | 0...360 1/min. |
| Vitesse à vide 2ème vit. | 0...1.500 1/min. |
| Mesure d’angle | 30 mm |
| Mandrin | 1,5 – 13 mm |
| Perçage dans le bois Ø | 38 mm |
| Perçage dans l’acier Ø | 13 mm |
| Vissage dans le bois Ø | 10 mm |
| Couple max. (dur) | 55 Nm |
| Couple max. (tendre) | 35 Nm |
| Temps de charge à 100 % | 30 min. |
| Poids sans mandrin | 1,6 kg |
| Poids avec mandrin | 1,9 kg |
| Dimensions sans mandrin | 172 x 58 x 231 mm |
| Dimensions avec mandrin | 224 x 58 x 231 mm |
| Référence | 12 31 0101 |
| Code barres | 40 00649 05934 2 |

Compris dans la livraison

Mandrin avec système d’échange rapide

# 2 Batteries,

chargeur rapide CSL 30 LI avec logement de câble,

embout PH taille 2,

Clip ceinture avec emplacement pour embouts

coque de protection du carter,

# coffret professionnel

Avantages

( Perceuse/  visseuse sur batterie, puissante, de forme compacte, légère pour des diamètres moyens à

gros

( Technologie Lithium-Ions

- Un poids allégé de 40 % par rapport aux NiCd et NiMH garanti  le travail sans se fatiguer même pour les opérations continuelles

- Aucun effet de mémoire. La batterie peut être chargée à tout moment sans que la capacité de charge soit diminuée

- La batterie est toujours à disposition étant donné qu’il n’y a pas de décharge même après un stockage prolongé

- Durée de vie prolongée de la batterie et du moteur grâce à l’électronique digitale avec démarrage progressif, protection contre la surchauffe et contre la surcharge ainsi que protection contre décharge profonde .

- Temps de charge rapide. La batterie atteint 70 % de la capacité seulement après 30 Min de charge

- Li-Ion cellules plus écologiques sans teneur en métal lourd

( Système d’échange du mandrin rapide QuiXS pour changer très rapidement le mandrin, pour monter

un adaptateur QuiXS ou pour visser sans mandrin

( Embout de vissage directement dans la broche pour visser sans mandrin

( Engrenage planétaire à 2 vitesses avec un couple élevé dans la 1ère

vitesse pour le vissage et avec une 2ème vitesse rapide pour le perçage

( Carter d’engrenage en fonte d’aluminium robuste

( ASL - Auto-Spindel-Lock, l’arrêt de broche automatique permettant de changer rapidement l’outil d’une

seule main

( Réglage 21 positions du couple de rotation pour des résultats de vissage constants

( Rotation droite / gauche

( Lampe LED pour un éclairage optimal de la surface de travail

( Pack avec lampe LED qui peut être aussi utilisée comme lampe de poche

( Bouton pressoir électronique pour un réglage constant de la vitesse

( Arrêt rapide pour vissage d’assemblage

( Témoin de charge de la batterie LED

( Poignée soft et bouton poussoir électronique pour une bonne tenue de l’appareil et un travail sans

fatigue

( Clip ceinture avec emplacement pour embout pour un transport facile de l’appareil

# Text boxes

Seite 1/2

Seite 2/2